カメラが使えました
(PINE64/Pi Zero)
鈴木光宏 @s_mitu

---
自己紹介
- 鈴木光宏(@s_mitu)
- なんちゃって組み込み屋
- フルつまみ食いエンジニア

---
PINE64 でUSB Web Camera
- 確認ハード
  - PINE64(1GB)
- PINE64 の現状
  - GPIO動かず
  - HDMI出力されず
  - i2c生えず
  - USBポートは一つだけ動く(基板寄りのポート)

---
Web カメラ動作
- cuse.ko を起動時にロードするよう設定
  - # echo ‘cuse_load=”YES”’ >> /boot/loader.conf
- webcamd をインストール
  - # pkg install webcamd
- webcamdを起動時にstart するよう設定
  - # echo ‘webcamd_enable=”YES”’ >> /etc/rc.conf
- 再起動して /dev/video0 が生えたら成功。

---
カメラ画像の配信
- Web経由でカメラ画像を確認するためにmotionをインストール
  - # pkg install motion
- localhost 以外でも見られるよう/usr/local/etc/motion/motion.conf を変更
  - stream_localhost off
  - daemon on
- Web配信デーモンを立ち上げ
  - # service motion onestart
- http://(PINE64のアドレス):8081/ で動画表示。

---
Raspberry Pi Zero でカメラモジュール
- 確認ハード
  - Raspberry Pi Zero
    - カメラポートは付いてるがWi-Fi はついてないバージョン
    - （	もう入手困難かも）
  - カメラモジュール(v1)
    - Pi Zero用の狭いコネクタ形状用フラットケーブルが別途必要
- Pi Zero(旧)現状
  - GPIO動く
  - i2C動く
  - USB動く

---
カメラモジュール使用法
- /boot/msdos/config.txt (FAT領域直下)に追記
  - start_x=1
  - gpu_mem=128
- pkg install raspberrypi-userland
- 再起動
- コマンド実行
  - 静止画 raspistill -w 800 -h 600 -n -o “/tmp/photo.jpg”
  - 動画 raspivid -w 800 -h 600 -n -o “/tmp/movie.h264”